# "NEUE" ÜBUNGSAUFGABEN   MESK   2BKI1

1) a) Die folgende Abbildung (siehe Arbeitsblatt) zeigt das Schaubild einer ganzrationalen Funktion f   3. Grades mit der Tangente im Schnittpunkt mit der x-Achse.

Bestimmen Sie die Gleichung der Tangente und den Funktionsterm von f.

b) Gegeben ist die Funktion g mit

,  x(R

Zeichnen Sie das Schaubild G von g in das Arbeitsblatt ein.

Bestimmen Sie die Gleichungen der gemeinsamen Tangenten von Kf  und G.

c) An welcher Stelle haben die beiden Schaubilder parallele Tangenten?

d) Berechnen Sie den Inhalt der von den beiden Schaubildern eingeschlossenen Fläche.

2) Gegeben ist die Funktion f mit:

,  x(R

Ihr Schaubild  ist Kf

a) Welche Koordinaten haben die Extrempunkte?

b) Was kann man aus der Lage der Extrempunkte über Anzahl und Lage der Schnittpunkte mit der x-Achse schließen?

c) An welchen Stellen hat Kf eine Tangente, die parallel zur Geraden g

mit verlaufen ?  Interpretieren Sie Ihr Ergebnis.

3) Gegeben ist die Funktion f mit:

,  x(R

Ihr Schaubild ist K.

a) Welche Eigenschaften von K lassen sich  bereits an der Funktionsgleichung ablesen?

b) Begründen Sie, warum an der Stelle xo = -2 kein Minimum von f vorliegen kann.

c) Berechnen Sie die Koordinaten der Wendepunkte von K exakt.

d) Die Gerade y = 2x + 2 und K schließen eine Fläche ein.

Berechnen Sie deren Inhalt. Begründen Sie die Wahl Ihrer Integrationsgrenzen.

e) Für jedes a(R mit –2 ( a ( 2 schneidet die Gerade mit der Gleichung x = a das Schaubild K  im Punkt Q und die Gerade t im Punkt S. Bestimmen Sie die Länge, die die Strecke QS maximal annehmen kann.

4)

Ist die folgende Behauptung richtig: 
Wenn eine Parabel 4. Ordnung 2 verschiedene Punkte besitzt, an denen die 2. Ableitung 0 ist, dann sind diese 2 Punkte Wendepunkte.

5)

Warum kann ein Polynom 3. Grades keine 2 verschiedene Extrempunkte und 
einen Sattelpunkt haben?

Lösungen:

1) a)

f(x) = ax3+bx² + cx + d

f '(x) = 3ax² + 2bx + c

a1) W(0 | 0) ( Kf :

0 = a(03 + b(02 + c(0 + d

d = 0

a2) W(3 | 0) ( Kf :

0 = a(33 + b(32 + c(3 + d

27a + 9b + 3c = 0 | : 3

9a + 3b + c = 0  (G1)

a3) W(6 | 0) ( Kf :

0 = a(63 + b(62 + c(6 + d

216a + 36b + 6c = 0 | : 6

36a + 6b + c = 0  (G2)

a4) f '(3) = -3

-3 = 3a(3² + 2b(3 + c

27a + 6b + c = -3  (G3)

insgesamt folgt dann (mit TR):

a = 1/3,  b = -3,  c = 6,  d = 0

b)

Im Punkt B(xB|yB) haben die beiden Kurven eine gemeinsameTangente

Es gilt dort:

g(xB) = f(xB) ( g'(xB) = f '(xB)

also

=   (  =

also

=   <==>   <==>  <==>

<==>   <==> xB = 0 (  xB  =3

und

=   <==>  <==> xB = 1,5

damit gibt es keine gemeinsame Tangente der beiden Kurven.

c) xB = 1,5

d)

A =  ist = =

==

-33 + 4,5(32 - (-03 + 4,5(02) = -27+ 40,5 = 13,5

2)

a)=

Extrempunkte E(xe|ye): f '(xe) = 0

<==>

Fall 1:

, also:

xe1 = 0

==> TP

==> HP

==> HP

ye1 =

ye2 =

ye3 =

damit:

T(0 | ) ist Hochpunkt

H1( | ) ist Tiefpunkt

H2(- | ) ist Tiefpunkt

b)

Es muß 2 Schnittpunkte xs1 und xs2 mit der x-Achse geben. Für diese gilt:

xs1 < - und xs2 >

c)

An diesen Stellen B(xB | yB) ist die Steigung m = -0,5:

<==>   <==>

weiter mit TR

3)

a)

a1) Da die Funktionsgleichung gerade und ungerade Exponenten enthält, ist sie weder achsensymmetrisch zur y-Achse noch punktsymmetrisch zum Ursprung.

a2) Da das Absolutglied fehlt, geht sie durch den Ursprung.

b)

Da = -4 + 6 = 2 ( 0, gibt es an dieser Stelle kein Extremum.

c) Wendepunkte

Wendepunkte W(xw|yw): f''(xw) = 0

<==>

Fall 1:

3xw = 0

xw = 0,  also:

xw1 = 0

Fall 2:

xw = -2,  also:

xw2 = -2

f '''(0) = 3(0 + 3 = 3  ( 0  ==> Wendepunkt

f '''(2) = 3(2 + 3 = 9 ( 0 ==> Wendepunkt

yw1 =  f(0) =  = 0

yw2 =  f(-2) =  = 2 - 4 = -2

damit:

W1(0 | 1,25) ist Wendepunkt

W2(2 | 5,25) ist Wendepunkt

d) g(x) = 2x+2

1) Schnittpunkte zwischen K und Kg:

S(xs | ys) sei Schnittpunkt von K und Kg

<==>  =

Setze und probiere:

h(2) = = 0

h(-2) = = 0

also xs1 = -2 und xs2 = 2

A =  ist = ==

==  ....

e)

1. Lösung:

e1) Zielfunktion:

d(x) = g(x) - f(x) =  =

Bestimmung der Ableitungen:

d'(x) =

d''(x) =

e2) Definitionsbereich:

D = [-2, 2]

e3) Lokale Extremwerte E(xe | d(xe)):  d'(xe)=0

Extrempunkte E(xe|ye): f '(xe) = 0

d'(x) =

TR liefert xe = 1

e4) Randwertuntersuchung:

d(-2) = 0

d(2) = 0

Ergebnis:

Für xe = 1 wird der maximale Wert  d(1) =  =  erreicht.

2. Lösung:

Da keine exakte Berechnung verlangt war, könnte man wie folgt rechnen:

e1) Zielfunktion:

d(x) = g(x) - f(x) =  =

TR liefert für xe = 1 den maximalen Wert d(1) =

e2) Definitionsbereich:

D = [-2, 2]

e3) Randwertuntersuchung:

d(-2) = 0

d(2) = 0

Ergebnis:

Für xe = 1 wird der maximale Wert  d(1) =  =  erreicht.

4)

1. Lösung:

Die 2. Ableitung ist eine Parabel 2. Ordnung.

Wäre an einer der beiden Nullstellen die 3. Ableitung gleich 0, dann wäre eine der 2 Nullstellen eine doppelte Nullstelle und damit die Parabel 2. Ordnung eine Parabel 3. Ordnung. Widerspruch.

Also ist die 3. Ableitung an keiner an keiner Nullstellen der Parabel 2. Ordnung gleich 0.

Also Wendepunkte.

2. Lösung:

f(x) = ax4 +  bx³ +cx² + dx +e

f '(x) = 4ax³ + 3bx² +2cx + d

f ''(x) = 12ax² + 6bx +2c

f '''(x) = 24ax + 6b

Die Nullstellen der 2. Ableitung werden bestimmt durch:

12ax² + 6bx +2c = 0

Für die Nullstellen der 2. Ableitung gilt damit:

=

also:  und

Die Nullstelle der 3. Ableitung wird bestimmt durch:

24ax + 6b = 0

Für die Nullstelle der 3. Ableitung gilt damit:

Annahme:

x3 = x1

also:  ==> x2 = x1   Widerspruch

Annahme:

x3 = x2

also: - ==>   ==> x2 = x1   Widerspruch

# Text boxes

Fall 2:

<==>

xe2 =  ; xe3 = -

x

y